## Slide 1: 第21课时 信息传递

## Slide 2
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
一、电话
1.组成
电源、话筒、听筒三部分串联。
2.原理
3.电话交换机的作用
实现任意两用户之间的通话,尽量减少线路数量,提高线路利用率。
4.模拟通信和数字通信
(1)模拟通信:利用电流的频率、振幅等的“一举一动”模拟声音或图像的“一举一动”。
(2)数字通信:用不同符号的不同组合表示的信号。

## Slide 3
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 4
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
二、电磁波
1.产生
由迅速变化的电流产生,它是传递各种信息的载体。
2.电磁波家族
按波长由大到小可分为长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。
3.传播
在真空中的传播速度:c=3×108 m/s;电磁波的传播不需要介质。
4.应用
(1)无线电波:用于广播、电视和移动电话,频率为数百千赫至数百兆赫。
(2)微波炉:利用微波加热食品的灶具。

## Slide 5
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 6
三、广播、电视和移动通信
1.无线电广播的发射和接收
(1)无线电波的发射:无线电广播信号的发射装置主要由振荡器、话筒、调制器和发射天线几部分组成。
(2)无线电波的接收:无线电广播信号的接收装置主要由接收天线、调谐器、解调器和扬声器组成。
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 7
2.电视的发射和接收
图像信号的工作过程是:摄像机把图像变成电信号,发射机把电信号加载到频率很高的电流上,通过发射天线发射到空中。电视机的接收天线把这样的高频信号接收下来,通过电视机把图像信号取出并放大,由显示器把它还原成图像。
3.移动通信
移动电话相当于无线电台,它将用户的声音转变为电磁波发射到空中发出信息,同时它又捕捉空中的电磁波,接收到对方送来的信息。
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 8
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
四、现代通信技术
1.微波通信
微波不能沿地球表面绕行,因此每隔50 km左右要建一个中继站,把上一站传来的信号处理后,再发射到下一站去,一站一站地传下去,将信息传到远方。
2.卫星通信
用通信卫星做微波通信中继站的通信方式。
3.光纤通信
激光在光纤内壁上经过多次反射,将信息传向远方的通信方式。

## Slide 9
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
1.关于生活中遇到的各种波,下列说法正确的是( )
A.电磁波可以传递信息,声波不能传递信息
B.手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波
C.声波和电磁波的传播速度相同
D.遥控器发出的红外线不能在真空中传播
答案:B
解析:电磁波可以传递信息(如电视信号),声波也可以传递信息(如人说话),故A选项错误;手机用电磁波传递信息,人说话时发出声波,故B选项正确;太阳光中的可见光是电磁波,光在真空中的传播速度为3×108 m/s,常温下,声音在空气中的传播速度大约为340 m/s,故C选项错误;遥控器发出的红外线属于电磁波,电磁波能在真空中传播,故D选项错误。

## Slide 10
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
2.电视机、微波炉等家用电器给我们的生活带来了许多方便,微波炉使用的电磁波波长很短,但比电视机遥控器所用的波长要长些。下列电磁波成分中波长也比电视机遥控器所用波长长的是( )
A.γ射线 B.可见光
C.红外线 D.无线电波
答案:D
解析:电视机遥控器所用的电磁波为红外线,电磁波谱(波长从大到小的顺序):无线电波,红外线,可见光,紫外线,X射线,γ射线。波长最长的为无线电波。

## Slide 11
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
3.光导纤维的主要用途是用来传递信息,进行通信,把要传输的信息变成光信号在光纤中传播,如图所示,那么光在光纤中的传播方式是( )
A.沿着光纤的中轴线直线传播
B.沿着光纤的外壁多次折射传播
C.沿着光纤的内壁多次反射传播
D.沿着光纤螺旋式的曲线传播
答案:C
解析:光纤是传输光信号的介质,光纤很细,光信号在光纤中沿着光纤的内壁经过多次反射而传向远方,故C选项正确。

## Slide 12
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
4.汽车上的GPS定位导航系统是利用 (选填“超声波”或“电磁波”)进行定位和导航的,该波 (选填“能”或“不能”)在真空中传播。
答案:电磁波 能
解析:据课本知识可知,汽车上的GPS定位导航系统是利用电磁波进行定位和导航的,且电磁波传播不需要介质,可以在真空中传播。

## Slide 13
1
2
1.正确理解电磁波的传播
(1)电磁波的传播不需要介质,电磁波可以在真空中传播。
(2)不同频率的电磁波在同种介质中的传播速度相同。电磁波在真空中传播速度最快,约为3×108 m/s。
(3)电磁波的频率、波速和波长之间的关系:c=λf。其中c表示电磁波在真空中的速度,λ表示电磁波的波长,f表示电磁波的频率。
【例1】 电磁波在真空中的传播速度是3×108 (填单位);电磁波的波长越长其频率就越 ;电磁波 (选填“能”或“不能”)在真空中传播。
解析:电磁波在真空中的传播速度是3×108 m/s;由c=λf可得,电磁波的波长越长其频率就越低;电磁波能够在真空中传播。
答案:m/s 低 能

## Slide 14
1
2
某电磁波的波形如图所示,则该电磁波的波长是 ,频率是 。
答案:0.04 m 7.5×109 Hz
解析:波长是指两个相邻的波峰或波谷之间的距离,由题图可知2 cm是个半波长,所以该电磁波的波长为4 cm=0.04 m。又根据波速、波长和频率之间的关系式得频率

## Slide 15
1
2
2.关于电磁波在实际生活中的应用
本单元中,联系实际的能力主要用来解答有关电磁波在实际生活中的应用、现代通信技术等方面的问题。
【例2】
手机已经成为人们必备的通信工具,它是通过 传递信息的。随着手机充电技术的不断发展,无线充电、太阳能充电等先进技术逐步走入我们日常生活之中。上图是一款手机无线
充电实物图,在给手机充电的过程中,电能转化为 能。人类在能量的转化或转移的过程中利用能量,而能量的转化和转移是有 的,因此可利用的能源是有限的。

## Slide 16
1
2
解析:手机既是无线电发射台又是无线电接收台,在你讲话的时候,它用电磁波把信息发射到空中,同时它又能在空中捕获电磁波;在给手机充电的过程中,消耗电能,产生化学能,所以给手机充电的过程是将电能转化为化学能的过程;冬天,火炉把自己的内能传递给房间里的空气,供人们取暖;到了春天,不能把这些内能重新收集起来,来年再用,说明能量的转化和转移有方向性。
答案:电磁波 化学 方向性

## Slide 17
1
2

## Slide 18
1
2
电磁波家庭成员很多,有无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等,电磁波与人们的生活密不可分,已渗透到我们生活的各个方面。关于电磁波的应用,下列说法正确的是( )
A.验钞机利用红外线来辨别钞票真伪
B.手机利用无线电波传递信号
C.遥控器利用紫外线实现对电视机遥控
D.微波炉利用紫外线来加热食品
答案:B
解析:验钞机利用紫外线来辨别钞票真伪,而遥控器利用红外线来实现对电视机的遥控,故A、C选项都错误;手机通过无线电波与电话网络联系,并通过移动通信的基地台实现了各用户之间的联系,而微波炉是通过微波(微波属于电磁波)引起被加热食品中分子的高频率振动来加热食物的,故B选项正确,D选项错误。