## Slide 1: 第19课时 生活用电

## Slide 2
知识梳理
自主测试
一
二
三
一、家庭电路
1.家庭电路的组成

## Slide 3
知识梳理
自主测试
一
二
三
2.保险装置
(1)保险丝:当电流过大时熔丝会熔化,切断电路,起到保险作用。
(2)空气开关:当电路中的电流过大时,空气开关自动断开,切断电路,俗称跳闸。
3.火线和零线
(1)火线和零线之间的电压为220 V,零线和大地之间的电压为零。
(2)试电笔

## Slide 4
知识梳理
自主测试
一
二
三
4.三孔插座和漏电保护器
(1)三孔插座的连接方法:左零右火上接地;接地的目的是使用电器的外壳与大地相连,以防用电器的外壳带电,造成触电。
(2)漏电保护器:如果站在地上的人不小心接触了火线,电流经过人体流入大地,这时,总开关上的“漏电保护器”会迅速切断电流,对人身起到保护作用。

## Slide 5
知识梳理
自主测试
一
二
三
二、家庭电路电流过大的原因
1.家用电器的总功率对家庭电路的影响
如果家里添置了新的大功率用电器,如电热器、空调等,根据公式 计算它的电流,不要超过电能表所允许通过的电流最大值。再就是同时使用的用电器不能太多。
2.短路对家庭电路的影响
改装电路时,使火线和零线直接连通,由于导线的电阻很小,短路时电路上的电流会非常大,产生大量的热,很容易引起火灾。

## Slide 6
知识梳理
自主测试
一
二
三
3.保险丝的作用
(1)材料:保险丝是用铅锑合金制成的,电阻比较大、熔点比较低。
(2)作用:当电流过大时,它由于温度升高而熔断,切断电路,起到保护作用。
(3)规格:不同粗细的保险丝有不同的额定电流,当通过保险丝的电流小于或等于额定电流时,保险丝正常工作;当通过保险丝的电流大于额定电流,且达到或超过它的熔断电流时,保险丝熔断,从而切断电路。
(4)为了用电安全,禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝。

## Slide 7
知识梳理
自主测试
一
二
三
三、安全用电
1.常见的触电事故
(1)触电:通常所说的触电,是指一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。家庭电路中的触电事故都是人体直接或间接接触火线引起的。
(2)家庭电路中的触电事故
①单线触电:就是站在地上的人接触火线导致人体触电,人体直接或间接接触到了火线造成的。
②双线触电:就是人体不同部分同时接触火线和零线,使人体有电流通过导致人体触电。

## Slide 8
知识梳理
自主测试
一
二
三
(3)高压触电
①高压电弧触电:当高压带电体与人、动物和建筑物等物体距离较近时,会产生放电现象,使人和动物触电。
②跨步电压触电:若高压输电线不慎发生断裂,一端落到地上,在地面上以落地点为中心的区域内会形成很高的电压,人和动物若走到此区域内会发生触电事故。
2.安全用电原则
(1)不接触低压带电体,不靠近高压带电体;
(2)更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关;
(3)不弄湿用电器,不损坏绝缘层;
(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时
更换。

## Slide 9
知识梳理
自主测试
一
二
三
3.触电急救措施
(1)不能直接去拉触电的人,否则施救者也会触电。
(2)应当赶快切断电源,或者用干燥的木棍、竹竿将电线挑开,使触电的人迅速脱离电源。
(3)发生火灾时,要先切断电源,绝不能带电泼水救火。

## Slide 10
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
1.某家庭电路的部分电路如图所示,其中甲、乙两处分别装用电器和开关。对此电路,下列说法正确的是( )
A.火线上的保险丝应该改装到零线上
B.甲处应装用电器,乙处应装开关
C.当用电器功率增大时,通过保险丝的电流就增大
D.当保险丝熔断后,可以用铜丝代替
答案:C
解析:为保证保险丝熔断时电路断开,保险丝一定要装在火线上,选项A错误;开关应该接在火线上,所以甲处应为开关,乙处应为用电器,选项B错误;电功率增大时根据 可知,I会增大,铜丝电阻率低,熔点较高,当电流过大时铜丝不会烧断,起不到保护电路作用,故选项C正确,选项D错误。

## Slide 11
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
2.如图所示是某同学设计的家庭电路,电灯开关已断开。下列说法正确的是( )
A.灯泡和两孔插座是串联的
B.试电笔接触M点,氖管不发光
C.开关和三孔插座的连接都是错误的
D.试电笔插入两孔插座的左孔,氖管发光
答案:C
解析:灯泡和两孔插座是互不影响的,所以是并联的,故A错误;M点通过灯泡与火线连接,所以试电笔接触M点,氖管发光,故B错误;据图可知,开关接到了零线和用电器之间;三孔插座的左孔接的是地线,故均错误,故C说法正确;两孔插座的左孔是零线,所以试电笔插入两孔插座的左孔氖管不发光,故D错误。

## Slide 12
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
3.现在一般标准住宅户内配电系统都使用了空气开关、漏电保护器、三孔插座等设备,有一配电系统如图所示。其中各个设备的特征是( )
A.电能表上可以直接读出应该交的电费
B.空气开关的作用与保险丝作用完全相同
C.三孔插座正中间的插孔应该接三脚插头的最长那只脚
D.漏电保护器用于当灯泡的灯丝烧断时,将电流导入大地
答案:C

## Slide 13
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
解析:电能表是测量用电器消耗的电能的仪表,根据月末的示数减去月初的示数读出消耗电能,然后可计算出应该交的电费,故A错误;空气开关兼具总开关和保险丝的作用,可以在电流过大时自动断开开关以保护电路安全,也可当总开关使用随时切断电流,故B错误;家庭电路中,两条进户线分别为火线和零线,其中与大地相连的是零线;三脚插头最长的脚与金属外壳相连,故C正确;漏电保护器只有在电路发生漏电或有人触电时才会切断电源,而功率过大时电流过大,此时空气开关会“跳闸”切断电源,而不是漏电保护器会切断电路,故D错误。

## Slide 14
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
4.请把如图所示电路元件接入照明电路中,且符合安全用电原则。(要求保险丝与三孔插座相连)

## Slide 15
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
答案:如图所示
解析:零线直接连接灯泡的螺旋套,火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属块;地线直接接三孔插座的上孔,零线直接接三孔插座的左孔,火线首先接保险丝,然后再进入右孔。

## Slide 16
1
2
3
1.家庭电路电流过大问题
家庭电路中电流过大的原因主要从以下两个方面考虑:(1)电路中用电器的总功率过大,造成电路中电流过大;(2)短路造成电路中电流过大。下面我们通过例题说明解决此类问题的方法。

## Slide 17
1
2
3
【例1】 (多选)王亮家的保险丝经常熔断,可能原因是 ( )
A.电路导线过细,电阻过大
B.线路老化,灯头处接触不良
C.同时使用的用电器总功率过大
D.保险丝的额定电流太小
解析:如果电路中正确选择了保险丝,但同时使用的用电器的总功率过大,由P=UI可知,电压U一定,电路中的电流会超过电路中的最大正常工作电流,那么将导致保险丝熔断,因此选项C可能;如果保险丝选择不当,额定电流小于电路的最大正常工作电流就会导致保险丝熔断,因此选项D可能。
答案:CD

## Slide 18
1
2
3

## Slide 19
1
2
3
某天晚上,家里的所有用电器全都停止工作。请你猜想两种可能原因,并说明你将怎样去直接证实你的猜想。
原因一:
证实办法:
原因二:
证实办法:
答案:原因一:整个小区停电
验证:观察小区其他家庭是否有电
原因二:家里用电功率过大(或某处电路短路),导致保险丝熔断(或空气开关跳闸)
验证:查看保险丝是否完好(或空气开关是否跳闸)

## Slide 20
1
2
3
解析:用电器全部停止工作,说明电路中没有电流,其可能原因有(1)整个小区停电,可以通过观察其他家庭是否有电来判断;(2)家里的用电器总功率过大或某处电路短路,导致保险丝熔断或空气开关跳闸,可以通过查看保险丝是否完好或空气开关是否跳闸。

## Slide 21
1
2
3
2.巧解试电笔的使用问题
家庭电路的触电事故都是人体直接或间接接触火线造成的,所以在很多情况下我们需要辨别火线和零线。通常人们用试电笔来辨别火线和零线。试电笔由笔尖金属体、高值电阻、氖管、笔尾金属体、绝缘材料等组成。当使用试电笔时,手接触笔尾金属体,笔尖接触火线,这样火线、试电笔、人体、大地就组成一个回路,氖管发光,由于试电笔的电阻非常大,电路中的电流很小,所以对人体不会造成危害。若氖管不发光,说明笔尖接触的是零线。

## Slide 22
1
2
3
【例2】 图中所示的两种使用试电笔的方法,正确的是 。
解析:使用试电笔时,应用手指接触笔尾的金属体,笔尖接触导线,若氖管发光,说明是火线,若氖管不发光说明是零线,观察题图可知,图甲是正确的使用方法。
答案:甲

## Slide 23
1
2
3
某同学家的四盏电灯突然熄灭了,检查发现保险丝并未烧断,用试电笔测试室内各处电路时氖管均发光,则电路故障为( )
A.电灯均坏了 B.进户零线断路
C.室内线路有短路 D.进户火线断路
答案:B
解析:用试电笔测试各处电路时氖管均发光,说明线路中火线连接完好,原因是进户线零线开路,灯泡尽管不亮,但室内各处都与火线相连,所以氖管会发光。

## Slide 24
1
2
3
3.家庭电路的故障分析与判断
家庭电路故障常见的三种情况:一是短路,保险丝烧断;二是火线断路或灯丝断了,断点与火线之间使试电笔氖管发光,断点与零线之间不能使试电笔氖管发光;三是进户线的零线断路。

## Slide 25
1
2
3
【例3】 如图为居民家中某房间的电路,电灯L与电热壶均正常工作,在三孔插座上接入电饭煲后,电热壶突然停止工作,灯L仍正常发光,拔出电饭煲的插头,用试电笔分别测试三孔插座的左右两孔,氖管均发光,此时电路故障可能是( )
A.插座短路 B.电热壶短路
C.AB间断路 D.CD间断路

## Slide 26
1
2
3
解析:由题意可知,接入电饭煲后,电热壶停止工作,但电灯L仍正常发光,说明电路中发生的故障不是短路,而是断路;由于电灯L仍能正常工作,而电热壶不能工作,说明发生断路的部位是电灯L之后的部分,用试电笔分别测试三孔插座的左右两孔,氖管均发光,说明测试部位仍与火线相连,由此可判断发生断路的部位在零线上,综合以上分析,可判断发生断路的部位在C、D之间,故选项D正确。
答案:D

## Slide 27
1
2
3

## Slide 28
1
2
3
如图所示的家庭照明电路,已知其中一只灯泡的灯头接线处存在故障。电工师傅为查明故障,在保险丝处接入一只“220 V 40 W”的灯泡L0。当只闭合开关S、S1时,灯泡L0和L1都呈暗红色(比正常发光状态暗得多);当只闭合开关S、S2时,灯泡L0正常发光,L2不发光。由此可以确定( )
A.L1灯头接线处断路
B.L1灯头接线处短路
C.L2灯头接线处断路
D.L2灯头接线处短路
答案:D
解析:当只闭合S、S1时L0和L1都呈暗红色,是因为L1与L0串联接入电路,所分电压低于220 V,所以L1正常;当只闭合S、S2时,L0正常发光,L2不发光,是因为L2处被短路,使L0直接接在电源上,正常发光。故选项D正确。