## Slide 1: 第18课时 电功率

## Slide 2
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
一、电能和电功
1.电能
(1)利用:把电能转化为其他形式的能。
(2)国际单位:焦耳(J)。
(3)常用单位:kW·h 1 kW·h=3.6×106 J。

## Slide 3
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
(4)测量工具——电能表:

## Slide 4
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 5
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
2.电功
(1)实质:电能转化为其他形式的能。电功的多少等于电能转化为其他形式的能的多少。
(2)大小:电流做功的大小与电流的大小、电压、通电时间有关,电压越高,电流越大,通电时间越长,用电器做功越多。
(3)计算公式:W=UIt。

## Slide 6
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
二、电功率
1.物理意义:表示电流做功快慢的物理量。
2.定义:电功与时间之比。
4.单位:瓦(W),千瓦(kW),1 kW=103 W。
5.(1)额定电压:用电器在正常工作时的电压。
(2)额定功率:用电器在额定电压下的功率。
(3)实际电压:用电器在实际工作时的电压。
(4)实际功率:用电器在实际电压下的功率。

## Slide 7
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 8
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
三、测量小灯泡的电功率
1.原理:P=UI。
2.器材:电源、开关、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器、导线。
3.电路图:
4.分析论证:(1)当U实>U额时,P实>P额,灯泡强烈发光;(2)当U实<U额时,P实<P额,灯泡发光暗淡;(3)当U实=U额时,P实=P额,灯泡正常发光。

## Slide 9
知识梳理
自主测试
一
二
三
四

## Slide 10
知识梳理
自主测试
一
二
三
四
四、焦耳定律及其应用
1.电流的热效应
电流通过导体时电能转化为内能的现象。
2.焦耳定律
(1)内容:电流通过导体产生的热量,跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。
(2)公式:Q=I2Rt。
3.电热的利用和防止
(1)利用:电热水器、电饭锅、电熨斗、电热孵化器等。
(2)防止:用电器装有风扇、散热窗等,将产生的热散去。

## Slide 11
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
1.右图是小明观察家中的电能表,下列说法正确的是( )
A.此电能表应该接在220 V的电路中使用
B.电能表的额定功率是220 W
C.小明家已经消耗的电能为107 J
D.此电能表转盘每小时转过3 000转
答案:A
解析:此电能表应该接在220 V的电路中使用,故选项A正确;电能表的额定电压为220 V,故选项B错误;小明家已经消耗的电能为107 kW·h,故选项C错误;“3 000 revs/(kW·h)”表示每消耗1 kW·h的电能,电能表上的转盘转过3 000转,故选项D错误。

## Slide 12
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
2.右图中电源电压保持6 V不变,灯泡L标有“6 V 6 W”字样,开关S闭合后,在滑片P从b端向a端滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.灯泡两端的电压不断增大
B.通过灯泡的电流不断减小
C.灯泡消耗的电功率不断减小
D.灯泡消耗的电功率恒定不变
答案:A
解析:由串联电路电压规律可知,并联部分分得的电压越来越大,即灯泡两端电压越来越大,故A正确;由欧姆定律可知灯泡中的电流越来越大,故B错误;由P=UI可知,灯泡消耗的电功率不断增大,故C、D错误。

## Slide 13
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
3.一个标着“220 V 1 100 W”的电炉,正常工作时电阻丝的电阻为 Ω;当其两端电压为110 V时,该电炉的实际功率为 W。(不计温度对电阻的影响)
答案:44 275

## Slide 14
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
4.
如图所示,电源电压不变,L是标有“12 V 6 W”的小灯泡,且其电阻不随温度变化,R1=16 Ω,滑动变阻器R2的最大电阻值为24 Ω,只闭合S、S2时灯L恰能正常发光。
(1)求电源电压;
(2)同时闭合开关S、S1、S2,且滑片P位于最下端B时,求电流表的示数;
(3)当闭合开关S时,求电路的最小总功率和此时电压表的示数。
答案:(1)12 V (2)1.25 A (3)2.25 W 4.5 V

## Slide 15
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
解析:(1)只闭合S、S2时,电路为灯泡的基本电路;由于灯泡正常发光,所以电源电压等于灯泡的额定电压,即12 V。
(2)同时闭合开关S、S1、S2且滑片P位于最下端B时,R1与滑动变阻器并联,并且滑动变阻器的全部阻值接入电路,电流表测量干路电流;电路的总电阻

## Slide 16
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
电路的最小总功率
P=UI最小=12 V×0.187 5 A=2.25 W
由欧姆定律可知,电压表的示数
U'=I最小RL=0.187 5 A×24 Ω=4.5 V。

## Slide 17
1
2
3
1.关于电能表的计算问题
电能表的基本应用主要表现在两个方面,一是根据电能表计算电费,二是根据电能表盘面上的参数计算电能。
(1)计算电费:

## Slide 18
1
2
3
【例1】
小明家电能表上月底的示数为08116,本月底的示数如图所示,他家本月消耗的电能为 kW·h。若按0.5元/(kW·h)计费,本月应付电费 元。他家同时使用的用电器总功率不得超过 W。
解析:消耗电能为W=W1-W2=951.6 kW·h-811.6 kW·h=140 kW·h;电费的单价为0.5元/(kW·h),所以应交电费为140 kW·h×0.5元/(kW·h)=70元;U=220 V,I=10 A,则使用的用电器总功率不得超过P=UI=220 V×10 A=2 200 W。
答案:140 70 2 200

## Slide 19
1
2
3

## Slide 20
1
2
3
(2)根据盘面参数计算电能:
【例2】 下图是某电能表表盘的部分数据(imp表示电能表指示灯闪烁的次数)。当电路中某用电器单独工作6 min时,电能表指示灯闪烁了320次,则该用电器消耗的电能是 kW·h,它的功率是 W。
答案:0.1 1 000
单相电子式电能表
DDS879 3 200 imp/(kW·h)
220 V 5(20) A 50 Hz

## Slide 21
1
2
3

## Slide 22
1
2
3
某城市实施阶梯电价,具体方案如下表:
小刚留心观察了一下自家电能表,分别记录了他家第一天早8:00,晚21:00和第二天早8:00这三个时刻的读数,如图所示。则他家这一天共消耗电能 kW·h,应付电费 元。

## Slide 23
1
2
3
答案:6 2.8
解析:第一天早8:00、晚21:00和第二天早8:00这三个时刻的示数分别为1 359.0 kW·h、1 363.0 kW·h、1 365.0 kW·h,则高峰期消耗的电能为1 363.0 kW·h-1 359.0 kW·h=4 kW·h,低谷期消耗的电能为1 365.0 kW·h-1 363.0 kW·h=2 kW·h,这一天共消耗电能4 kW·h+2 kW·h=6 kW·h;需要缴纳的电费为0.55元/(kW·h)×4 kW·h+0.3元/(kW·h)×2 kW·h=2.8元。

## Slide 24
1
2
3
2.巧用不变量妙解电功率问题
电功率的计算是同学们在电学学习过程中的一道难关,如何利用不变量正确选用公式是解决此类问题的关键。
【例3】 如图所示,电源电压不变。将定值电阻R1和R2串联后接在电源上,R1消耗的功率为3 W,R2消耗的功率为6 W,则R1= R2;若将它们并联后仍接在该电源上,则电路消耗的总功率为 W。

## Slide 25
1
2
3
答案:0.5 40.5

## Slide 26
1
2
3

## Slide 27
1
2
3
在如图所示的电路中,灯泡L上标有“6 V 3 W”字样,当只闭合开关S1时,灯泡L恰能正常发光,电阻R1的功率为P1,当只闭合开关S2时,电流表的示数为0.3 A,电阻R2的功率为P2,已知P1∶P2=20∶9,不考虑温度对灯丝电阻的影响,则电阻R1与R2的比值为 。
答案:4∶5

## Slide 28
1
2
3

## Slide 29
1
2
3
3.与实际有关的电功率问题解题方法探究
电功率问题往往与生活科技联系非常密切,因此许多创新题目都是从人们的生活和生产实际中挖掘出来的,使所学知识能灵活地应用到生活实际中来解决实际问题。主要涉及电路的串联和并联、电能表、电功、电功率等内容,题型多为计算题。

## Slide 30
1
2
3
【例4】 小杨家买了一个家用电吹风,如图甲所示,简化电路如图乙所示,主要参数如表格中所示,则(不考虑温度对电阻的影响):

## Slide 31
1
2
3
(1)选择开关应旋至何处时,吹风机工作的功率最大?此时电路中的总电流多大?(计算结果保留一位小数)
(2)当电路供电电压为110 V时,吹风机电热丝的实际功率为多大?
答案:(1)AB处 5.5 A (2)250 W

## Slide 32
1
2
3

## Slide 33
1
2
3
如图甲、乙、丙分别是江涛网购的速热式电热水器实物图、说明书部分参数及等效工作电路图(图中R是给水加热的电阻),则:
(1)该电热水器正常工作时电流是多大?
(2)该电热水器正常工作10 min消耗的电能是多少?
(3)用电高峰时,若此电热水器两端的实际电压仅为200 V,它的实际功率为多大?(电热水器的电阻恒定,结果保留一位小数)

## Slide 34
1
2
3
答案:(1)30 A (2)1.1 kW·h (3)5 454.5 W