## Slide 1: 第五单元 电路 欧姆定律 电功率

## Slide 2: 第15课时 电流和电路

## Slide 3
知识梳理
自主测试
一
二
三
一、两种电荷
1.摩擦起电
(1)定义:用摩擦的方法使物体带电。
(3)实质:不是创造了电荷,只是电荷从一个物体转移到另一个物体。
2.两种电荷
(1)正电荷:丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷。
(2)负电荷:毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷。
(3)相互作用:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

## Slide 4
知识梳理
自主测试
一
二
三
3.验电器
(1)原理:同种电荷相互排斥。
(2)作用:检验物体是否带电。
(3)使用:观察验电器箔片的张角。

## Slide 5
知识梳理
自主测试
一
二
三
4.原子
(1)构成:由原子核和核外电子组成。
(2)带电情况:原子核带正电,核外电子带负电。
5.导体和绝缘体
(1)导体:容易导电的物体。举例:金属、大地、人体、石墨及酸碱盐的水溶液。
(2)绝缘体:不容易导电的物体。举例:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料等。
(3)半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的物体。举例:硅、锗是重要的半导体材料。

## Slide 6
知识梳理
自主测试
一
二
三
二、电路
1.电路的组成
(1)电源:提供电能的装置,将其他形式的能转化为电能。
(2)用电器:消耗电能的装置,将电能转化为其他形式的能。
(3)开关:控制电路的通断。
(4)导线:将电源、用电器、开关连接起来,形成电流的通路。

## Slide 7
知识梳理
自主测试
一
二
三
2.三种电路:通路、断路和短路

## Slide 8
知识梳理
自主测试
一
二
三
3.串联电路和并联电路

## Slide 9
知识梳理
自主测试
一
二
三

## Slide 10
知识梳理
自主测试
一
二
三
三、电流
1.形成
电荷的定向移动形成电流。
2.方向
把正电荷定向移动的方向规定为电流方向。
3.电流
表示电流强弱的物理量。
4.单位
安培(A),常见单位:毫安(mA)、微安(μA)
1 μA=10-6 A 1 mA=10-3 A

## Slide 11
知识梳理
自主测试
一
二
三

## Slide 12
知识梳理
自主测试
一
二
三
5.电流表
(1)量程:①0~0.6 A,每小格表示的电流是0.02 A;②0~3 A,每小格表示的电流是0.1 A。
(2)读数:①明确量程;②确定分度值;③接通电路后看指针向右偏过了多少格,用格数乘以分度值即为读数。
(3)使用方法。①二要:一要将电流表串联在电路中;二要使电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。②二不:被测电流的大小不要超过电流表的量程;绝对不允许不经过用电器而把电流表直接接到电源的两极上。
6.串、并联电路的电流规律
(1)串联电路中电流处处相等,即I=I1=I2。
(2)并联电路中干路的电流等于各支路电流之和,即I=I1+I2。

## Slide 13
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
1.如图所示,把一根塑料绳的一端扎紧,从另一端撕开许多细丝,用干燥的手从上向下捋几下,发现细丝张开了。下列分析正确的是( )
A.细丝张开的原因是带了异种电荷互相吸引
B.细丝张开的原因与验电器的工作原理相同
C.细丝带了电是通过摩擦的方法创造了电荷
D.细丝带上了电的实质是分子在物体间的转移
答案:B
解析:用干燥的手从上向下在塑料绳上捋几下,手与塑料绳反复摩擦,使塑料绳带上了同种电荷,因为同种电荷相互排斥,故细丝会张开,验电器就是利用同种电荷相互排斥的原理,故A错误,B正确;细丝带了电是电荷的转移,而不是创造了电荷,故C、D错误。

## Slide 14
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
2.小青把以下物品分成两类:①铅笔芯、铜线、盐水;②塑料尺、橡皮擦、油。他分成两类后的物品分别属于( )
A.固体和液体 B.导体和绝缘体
C.金属和非金属 D.晶体和非晶体
答案:B
解析:从题目中的分类来看,铅笔芯、铜线、盐水都容易导电,属于导体,而塑料尺、橡皮擦、油都不容易导电,属于绝缘体。

## Slide 15
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
3.如图所示的电路中,闭合开关S1和S2,则( )
A.灯泡L1亮,L2不亮
B.灯泡L2亮,L1不亮
C.灯泡L1、L2都不亮
D.灯泡L1、L2都亮
答案:B
解析:由题图可知,闭合S1和S2,开关S2将灯泡L1短接,电路中只有灯泡L2,所以灯泡L1不亮,L2亮,故选项B正确。

## Slide 16
知识梳理
自主测试
1
2
3
4
4.如图所示的电路,当开关S闭合后,电流表测量的是通过 (选填“电源”“L1”或“L2”)的电流,电流表的指针偏转如图所示,电流表的示数为 A。
答案:L2 0.28
解析:由题图可知,灯泡L1和L2并联,电流表测的是通过L2的电流;电流表所选用的量程为0~0.6 A,其示数为0.28 A。

## Slide 17
1
2
3
1.如何判断物体的带电情况
根据电荷间相互作用规律判断物体的带电情况的关键是正确理解电荷间的相互作用规律。
【例1】三个悬挂着的轻质带电小球,相互作用情况如图所示,那么甲、乙、丙的带电情况是( )
A.甲、乙球带异种电荷
B.乙、丙球带同种电荷
C.如果甲球带正电荷,则丙球带负电荷
D.如果甲球带正电荷,则丙球带正电荷
解析:三个悬挂着的轻质小球均带电,由题图可知,甲、乙相互排斥,乙、丙相互吸引,因同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引,所以,甲、乙带同种电荷,乙、丙带异种电荷,故A、B错误;如果甲球带正电荷,则乙球带正电荷,丙球带负电荷,故C正确、D错误。
答案:C

## Slide 18
1
2
3

## Slide 19
1
2
3
甲、乙、丙三个轻质小球,甲球排斥乙球,乙球吸引丙球,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两球一定带异种电荷
B.甲、乙两球一定带同种电荷
C.乙、丙两球一定带异种电荷
D.乙、丙两球一定带同种电荷
答案:B
解析:甲球排斥乙球,甲、乙两球一定都带同种电荷,乙球吸引丙球,丙球有两种可能,带有与甲、乙两球不同种的电荷,或者不带电,故选项B正确,选项A、C、D错误。

## Slide 20
1
2
3
2.识别串联电路和并联电路
串联式和并联式电路的两种基本连接方式,是分析电路结构的基础。正确识别串、并联电路,是学好电学的基础。
【例2】 在如图所示的电路图中,要使灯泡L1和L2组成串联电路,应该( )
A.只闭合S3 B.只闭合S2
C.同时闭合S1和S2 D.同时闭合S1和S3

## Slide 21
1
2
3
解析:当只闭合S3时,电路中只有灯泡L2中有电流通过,故选项A错误;当只闭合S2时,电流流向为电源正极→灯泡L2→灯泡L1→开关S2→电源负极,这时电流依次流过灯泡L2和L1,所以灯泡L1和L2组成串联电路,故选项B正确;同时闭合S1和S2,则电源两端直接用导线连接起来,造成电源短路,这是绝对不允许的,故选项C错误;同时闭合S1和S3,这时电流分别流过灯泡L1和L2,所以灯泡L1和L2组成并联电路,故选项D错误。
答案:B

## Slide 22
1
2
3

## Slide 23
1
2
3

## Slide 24
1
2
3
如图所示的四个电路图中,各开关都闭合后,灯泡L1与L2串联的是( )
答案:D
解析:A、B两图中流过两灯的电流不同,属于并联电路;C图中当开关S1闭合时,L2将被短路,电路中只有L1接入电路;D图中电流只有一条路径,且各元件顺次连接,属于串联电路。

## Slide 25
1
2
3
3.巧用假设法判断电路故障问题
所谓假设法,就是假设电路某个地方有故障,判断会发生什么情况,再与题目中所给的条件相比较进行判断。
下表为几种常见的电路故障分析。

## Slide 26
1
2
3
【例3】 某实验小组用两个相同的小灯泡连接了如图所示的串联电路,当开关闭合后发现,甲、乙两灯都不亮,为了找到故障原因,小张用一根导线来检查。当导线与A、B两点连接时,甲灯不亮乙灯亮;当导线与B、C两点连接时,两灯都不亮。由此推测故障是( )
A.A、B两点间存在短路
B.A、B两点间存在断路
C.B、C两点间存在短路
D.B、C两点间存在断路
解析:闭合开关时两灯均不亮,说明电路中某处断路,或是两灯均短路;用导线先并联在A、B两端时,发现甲不亮,乙亮,说明电路通路,两灯泡不可能短路,乙不可能断路;因导线并联在B、C两端时,灯均不亮,说明甲不可能短路,只能为A、B间发生了断路(开路)。
答案:B

## Slide 27
1
2
3