## Slide 1
内能的利用
中考一轮复习

## Slide 2
热机
考点一
1、热机
定义
把内能转化为机械能的机器
原理
化学能 内能 机械能
燃料燃烧
做功
应用
蒸汽机 内燃机 喷气式发动机
认识“内燃机”
定义
燃料在汽缸内燃烧的热机
分类
汽油机和柴油机
工作过程
一个工作循环四个冲程：吸气、压缩、做功、排气。飞轮的转动2周，活塞往复2次，做功1次
吸气、压缩、排气冲程靠飞轮的惯性完成，做功冲程是内燃机唯一对外做功的冲程。
做功冲程把内能转化为机械能，压缩冲程把机械能转化为内能

## Slide 3
热机
考点一
类型
柴油机
不
同
点
燃料
汽油
柴油
构造
顶部有一个火花塞
顶部有一个喷油嘴
吸气冲程
吸入汽油与空气的混合物
吸入空气
点燃方式
点燃式
压燃式
效率
低（20%~30%）
高（30%~45%）
特点 应用
轻巧、振动小、
噪声小 小型汽车、摩托车、飞机、
小型农业机械
笨重、振动大、噪声大 载重汽车、拖拉机、坦克、轮船
相同
点
都是内燃机，一个工作循环都是四个冲程：由吸气、压缩、做功、排气四个冲程组成。
2、汽油机和柴油机在结构和工作原理中的异同表
汽油机

## Slide 4
【例1】（2018•滨州中考）如图所示是内燃机工作循环中的一个冲程，它是（ ）
A．压缩冲程，将化学能转化成内能
B．压缩冲程，将机械能转化成内能
C．做功冲程，将内能转化成机械能
D．做功冲程，将机械能转化成内能
C
考查角度1 判断热机的四个冲程及能量转化
热机
考点一

## Slide 5
【例2】内燃机的一个工作循环有四个冲程，如图表示的是其中的 冲程。如果该机飞轮转速是1800r/min，则它10秒钟，活塞完成 个冲程，对外做功 次。
做功
考查角度2 根据飞轮转速判断做功次数
热机
考点一
600
150

## Slide 6
热机的效率
考点二
1、热值
定义
某种燃料完全燃烧放出的热量与其质量的比值
单位
焦耳每千克 符号 J/kg
公式
Q=mq
物理意义
热值在数值上等于1kg某种燃料完全燃烧放出的热量
理解
热值反映的是某种燃料的燃烧特性，同时反映出不同燃料燃烧过程中化学能转化成内能的本领大小，只与燃料的种类有关，与燃料的形态、质量、体积无关

## Slide 7
热机的效率
考点二
2、热机效率
定义
热机用来做有用功的那部分能量与燃料完全燃烧放出的能量的比值
公式
提高效率
使燃料充分燃烧；尽量减小各种热损失；机件间保持良好的润滑。
理解
热机效率总小于1.主要是由于燃料不能完全燃烧、废气带走一部分热量、克服摩擦做功、热传递损失能量等原因，没有将全部能量都利用起来。

## Slide 8
【例3】（2018•益阳中考）关于热机的效率，下列说法正确的是（ ）
A．一般情况下柴油机的效率比汽油机的高
B．热机的效率越高，在做功同样多的情况下消耗的能量越多
C．热机的效率越高说明做功越快
D．热机损失的能量中，废气带走的能量较少，主要是由于机械摩擦损失的
考查角度1 热机效率
A
热机的效率
考点二

## Slide 9
考查角度2 关于热值的理解与计算
【例4】一辆氢气动力试验汽车10min内在平直路面上匀速行驶了1.2×104m，消耗了0.15kg的氢气。此过程中汽车发动机产生的牵引力为1.0×103N（氢气的热值取1.4×108J/kg）。则：
（1）0.15kg氢气完全燃烧产生的热量；
（2）汽车牵引力做的功；
（3）汽车发动机的效率。
热机的效率
考点二

## Slide 10
能量的转化和守恒
考点三
1、能量的转化和转移
（1）自然界中，在一定条件下，各种形式的能量可以相互转化或转移
（2）能量的转移普遍存在，在转移过程中能量形式不变。
（3）能量的转化也是普遍存在的，能量的转化过程中能量的形式发出改变。

## Slide 11
能量的转化和守恒
考点三
2、能量守恒定律
能量既不会凭空消灭，也不会凭空产生，它只会从一种形式转化为其他形式，或者从一个物体转移到其他物体，而在转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。
能量守恒定律是自然界最普遍、最重要的基本定律之一。

## Slide 12
【例5】（2018•温州中考）某智能百叶窗的叶片上贴有太阳能板，在光照时发电，给电动机供电以调节百叶窗的开合。该过程中发生的能量转换是（ ）
A．电能→机械能→光能
B．光能→机械能→电能
C．光能→电能→机械能
D．机械能→电能→光能
C
考查角度1 能量的转化和转移
能量的转化和守恒
考点三

## Slide 13
【例6】 各种形式的能量都不是孤立的，它们可以在一定条件下发生转化，且能量的转化是有方向的，下面几幅图按能量转化的顺序，排列正确的是（ ）
C
考查角度2 能量守恒定律及转化、转移的方向性
能量的转化和守恒
考点三
A．①②③④ B．②③④① C．②①③④ D．①③④②

## Slide 14
再见