## Slide 1
电压 电阻
中考一轮复习

## Slide 2
电压
考点一
一、电压
要在一段电路中形成电流,它的两端就要有_____。______是提供电压的装置.
符号：_____单位：___________________________________
换算关系：_________________________
常见的电压值：
一节干电池的电压 ________
一节蓄电池的电压 ________
对人体安全的电压 ________
家庭电路的电压 ________
电压
电源
U
伏特(V)、千伏(kV) 、毫伏（mV）
1kV=1000V 1 V=1000 mV
1.5 V
2V
不高于36V
220V

## Slide 3
电压
考点一
电压表的使用：
①电压表要_____在被测用电器的两端。
②使电流从___ __流入，__ ___流出。
③在预先不知道电压的情况下，应选用_______量程，并进行_____。
电压表的读数：
①先看_____
②再明确________
③读数
并联
正接线柱
负接线柱
较大的
试触
量程
分度值

## Slide 4
【例1】（2018•株洲中考）图示电路中各元件完好，a、b、c、d、e、f为接线柱，将电压表接在其中两个接线柱上后，开关闭合时，电压表示数为0；开关断开时，电压表有示数。则与电压表相连的两个接线柱可能是（ ）
A．a和b B．c和d C．a和f D．e和f
D
考查角度1 电压表的使用
电压
考点一

## Slide 5
【例2】（2018•昆明中考）读数与作图：图中，电压表的示数是 V。
7
考查角度2 电压表的读数
电压
考点一
电压表的读数：先确定使用的量程，再确定每一个大格和每一个小格各代表多少，最后根据指针位置读数。
【方法点拨】

## Slide 6
串、并联电路中的电压的规律
考点二
1、串联电路电压规律
在串联电路中，总电压等于各部分电压之和
U=U1+U2
2、并联电路电压规律
在并联电路中，各支路电压相等，且等于干路电压
U=U1=U2

## Slide 7
【例3】（2018•广西中考）如图所示，在探究“串联电路电压的关系”时，闭合开关S后，电压表V1的示数是2.5V，V2的示数是3.8V，则电压表V3的示数是（ ）
考查角度1 串并联电路的电压规律的应用
D
串、并联电路中的电压的规律
考点二
A．1.3V
B．2.5V
C．3.8V
D．6.3V

## Slide 8
考查角度2 探究串并联电路中的电压规律
【例4】（2018•自贡中考）在“探究串联电路电压的特点”活动中。
（1）如图所示，连接电路时，至少需要 根导线；实验中应选择规格 （选填“相同”或“不同”）的小灯泡。
（2）在测L1两端电压时，闭合开关，发现电压表示数为零，原因可能是 （填出一种即可）。
（3）小芳保持电压表的B连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量L2两端电压。她能否测出L2两端电压？ ，理由是： ____ 。
6
串、并联电路中的电压的规律
考点二
不同
L2断路或L1短路
不能
电压表的正负接线柱接反了

## Slide 9
（4）小明分别测出AB、BC、AC间的电压并记录在如下表格中，分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小明的做法进行评价： _____________ ，改进方法是 。
UAB/V | UBC/V | UAC/V
2.6 | 1.8 | 4.4
根据一次实验得出的结论具有偶然性
应更换规格不同的灯泡进行多次实验

## Slide 10
电阻
考点三
1、什么是电阻？
电阻是导体对________ _______ _.电阻是导体 固有的一种___ _。
用符号___表示，单位：
单位换算：
2、电阻与那些因素有关？
导体材料
长度越长，电阻越大
横截面积越小，电阻越大
温度越高，电阻越大
电流阻碍作用的大小
R
欧姆，简称欧（Ω）千欧(K Ω) 兆欧(MΩ)
1M Ω=1000K Ω 1K Ω=1000 Ω
本身
性质

## Slide 11
电阻
考点三
物理学中对于多因素（多变量）的问题，常常采用控制因素（变量）的办法，把多因素的问题变成单因素的问题，分别加以研究，最后在综合解决。
控制变量法

## Slide 12
电阻
考点三
1．导体电阻与长度的关系。你会选择哪两根导体做实验？

## Slide 13
电阻
考点三
2、导体的电阻与粗细的关系 你会选择哪两根导体做实验？

## Slide 14
电阻
考点三
3．导体电阻与材料的关系。你会选择哪两根导体做实验？

## Slide 15
【例5】（2018•天津中考）在“探究影响导体电阻大小的因素”时，某实验小组想利用图所示的电路
分别对导体电阻跟它的长度、橫截面积、材料有关的猜想进行实验验证：
（1）为验证“导体电阻跟长度有关”，下表中可选用的三种导体是 （填导体代号）；
B、D、E
考查角度 决定电阻大小的影响
电阻
考点三

## Slide 16
导体代号 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 材料
A | 1.0 | 0.2 | 锰铜
B | 1.0 | 0.4 | 锰铜
C | 1.0 | 0.6 | 锰铜
D | 0.5 | 0.4 | 锰铜
E | 1.5 | 0.4 | 锰铜
F | 1.0 | 0.6 | 镍铬合金
G | 1.0 | 0.6 | 铁
（2）若实验中将电路中的电流表更换为小灯泡，通过观察 也可以判断导体电阻大小，但不足之处是 。
灯泡的亮度
当电路中电阻变化不大时，只凭灯泡的亮暗不易区分

## Slide 17
变阻器
考点四
1、什么是变阻器？
阻值可以改变的电阻叫做变阻器
2、滑动变阻器
原理：
铭牌：
使用：①滑动变阻器____在电路中
②接线的时候要遵循“_______”的原则
③闭合电路前，滑片要滑到电阻_____的位置
通过改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻
表示变阻器的最大阻值200Ω
允许通过的最大电流为1.5A
串联
一上一下
最大值

## Slide 18
变阻器
考点四
旋盘式变阻箱的读数
阻值：427欧

## Slide 19
【例6】（2018•嘉兴中考）如图是未连接完整的电路，若要求闭合开关后，滑动变阻器的滑片P向左移动时，灯泡变亮。则下列接法符合要求的是（ ）
A．M接A，N接D B．M接B，N接C
C．M接A，N接B D．M接C，N接D
A
考查角度 滑动变阻器的使用
变阻器
考点四
（1）滑动变阻器的接线规则：一上一下． “一上”即把上面金属棒两端的任一接线柱连入电路中；“一下”即把下面线圈两端的任一接线柱连入电路中． （2）滑动变阻器串联在电路中.
【方法点拨】

## Slide 20
再见