## Slide 1
生活用电
中考一轮复习

## Slide 2
家庭电路
考点一
一、家庭电路
1.家庭电路由两根进户线、_________、_________、保险装置、用电器、导线等组成.
2.进户的两条输电线中，一条叫做______线，俗称端线；另一条在入户之前已经和大地相连，叫做______线.判断火线可用_________；当用试电笔接触______线时，笔中的_________会发光.使用试电笔时，手指按住笔卡，用笔尖接触____________.
电能表
总开关
火
零
试电笔
火
氖管
被测的导线

## Slide 3
家庭电路
考点一
二、三线插头和漏电保护器
1.三线插头上的三条线：一条接火线(标着“______”字样)；第二条接零线(标着“N”字样)；第三条是接地线(标着“E”字样)，接地线先和用电器的__________相连，再和室外的大地相连，万一用电器的金属外壳带电，电流就会流入_____，不致对人造成伤害.
2.漏电保护器的作用：如果站在地上的人不小心接触了___线，电流经过人体流入大地，这时，总开关上的“漏电保护器”会迅速____电流，对人体起到保护作用.
L
金属外壳
火
切断
大地

## Slide 4
【例1】（2018•福建中考）家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分別测试电路中的a、b、c、d四点（如图），只有测a点时氖管发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（ ）
A．进户零线断路 B．灯泡L断路
C．开关S接触不良 D．导线ad断路
C
在进行家庭电路故障分析时，可有两种方法： （1）用测电笔：如果氖管发光，则被测点与火线之间连通，如果氖管不发光，则被测点与火线之间是断的． （2）用检验灯泡：根据断路、短路、正常电路表现出的现象判断．
【技巧点拨】
考查角度1 家庭电路故障分析
家庭电路
考点一

## Slide 5
【例2】（2018•扬州中考）按题目要求完成如图：如图，用笔画线代替导线，正确连接家庭电路。
如图所示
考查角度2 家庭电路的连接
家庭电路
考点一

## Slide 6
家庭电路中电流过大的原因
考点二
1.造成家庭电路中电流过大的原因：_____________________；______.
(1)用电器的总功率过大：家庭电路的电压是一定的，U=220 V，由P＝UI可知，电路中使用的用电器总功率越大，电路中的总电流就越______，容易引起电线燃烧，因此不要同时使用太多大功率的用电器.
用电器的总功率过大
短路
大

## Slide 7
家庭电路中电流过大的原因
考点二
(2)家庭电路中发生短路时，由于导线的电阻很______，电路上的电流会非常大，导线的_______急剧升高，很容易造成火灾.
2.保险丝的作用：当通过保险丝的电流过大时，它由于温度过高而熔断， ________电路，以保护用电器或人身安全.禁止用铜丝、铁丝等导线代替保险丝.
3.新建楼房中供电线路已经不再使用保险丝，而用____________代替.
小
温度
保护
空气开关

## Slide 8
【例3】（2018•枣庄中考）在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是（ ）
（1）电路中增加大功率的用电器；
（2）插座中的两个线头相碰；
（3）开关中的两个线头相碰；
（4）户外输电线绝缘皮破损。
A.（1）和（2）
B.（2）和（3）
C.（1）和（3）
D.（2）和（4）
考查角度 家庭电路中电流过大的原因
A
家庭电路中电流过大的原因
考点二

## Slide 9
安全用电
考点三
1.触电的原因：人体是导体，人体直接或间接碰到_______线，人就会发生触电事故.
2.常见触电事故中的四种类型：
火
图1

## Slide 10
安全用电
考点三
(1)双线触电：如图1甲所示，人体同时接触_________和_________.
(2)单线触电：如图1乙所示，人体同时接触_________和_________.
(3)高压电弧触电：如图1丙所示，高压带电体会在周围形成强大的电场，当人靠近时，容易产生电_________电.
火线
零线
火线
地线
弧触

## Slide 11
安全用电
考点三
(4)跨步电压触电：如图1丁所示，高压输电线的电线落地后，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，称作“_________电压”.这时电流从一条腿流入，从另一条腿流出，造成人触电事故的发生.
3.如果发生触电事故，千万不要用手去拉触电者，要立即____________或用干燥的木棒、竹棒挑开电源线，迅速使触电人脱离电源；必要时应对触电者进行____________，同时尽快通知医务人员抢救.
跨步
切断电源
人工呼吸

## Slide 12
安全用电
考点三
4.安全用电原则：
(1)不接触______压带电体，不靠近______压带电体.
(2)更换灯泡、搬动电器前应断开____________.
(3)不弄湿用电器，不损坏_________.
(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应_________更换.
(5)用电器外壳一定要接地线，最方便的方法是用三线、三孔插座.
低
高
电源开关
绝缘层
及时

## Slide 13
安全用电
考点三
(6)不能随便更换较粗保险丝，更不能用铁丝、铜丝等代替保险丝.
(7)不能随便更换额定电流更大的保险丝.
(8)室内电线不要与金属物搭在一起，防止漏电.
(9)使用室外电视天线要安装__________装置.
五、注意防雷
1.雷电是大气中一种__________的放电现象.
2.高大建筑物顶端装的避雷针，通过很粗的金属线与__________相连，可以防雷.
避雷
剧烈
大地

## Slide 14
【例4】（2018•绵阳中考）如图所示，甲站在干燥的木桌上一只手接触到火线；乙站在地上一只手接触到零线；丙站在干燥的木桌上一只手接触到火线。此时，丁站在地面上用手去拉丙。则（ ）
A．甲、乙都会触电 B．甲、丙都会触电
C．乙、丁都会触电 D．丙、丁都会触电
D
考查角度1 触电事故分析
安全用电
考点三

## Slide 15
【例5】（2018•苏州中考）生活中经常会出现由于用电不规范造成的安全事故，以下符合安全用电原则的是（ ）
A．用电器的金属外壳应接地
B．用电器失火时，应先灭火，再切断电源
C．使用測电笔辨别火线和零线时，手应与笔尖接触
D．家庭电路中，控制用电器的开关应接在零线和用电器之间
A
考查角度2 安全用电原则
安全用电
考点三

## Slide 16
再见