## Slide 1
信息的传递
中考一轮复习

## Slide 2
电话
考点一
1．组成：由电源、 、 三部分组成。
2．工作过程：话筒把______信号变成变化的电流信号，电流沿着导线把信息传到远方；电流使听筒的_______振动；听筒将电流信号转化成_______信号。
声
膜片
声
话筒
听筒
3．电话交换机的作用：实现任意两户之间的通话，尽量减少线路数量，提高线路 。
利用率

## Slide 3
电话
考点一
4．模拟通信和数字通信：
(1)电话信号分为模拟信号和 信号两种。
(2)模拟信号：在模拟通信中，话筒将声音转化成信号电流时，这种信号电流的频率、振幅变化情况跟声音的频率、振幅变化情况完全一样，“模仿”着声信号的“一举一动”。采用模拟信号的通信方式叫做 通信。
数字
模拟
(3)数字信号：用不同符号的不同组合表示的信号。使用数字信号的通信方式叫做数字通信。

## Slide 4
【例1】 1876年 发明了电话，现在电话已经成为人们生活中的重要通讯工具之一。通过学习我们知道电话传递的信号分为模拟和 两种。
贝尔
考查角度 电话的工作原理
电话
考点一
数字

## Slide 5
电磁波的海洋
考点二
1．电磁波的产生：导线中_________的迅速变化会在周围的空间激起电磁波，电磁波是传播信息的载体。
电流
2．电磁波的传播
(1)电磁波的传播_________(选填“需要”或“不需要”)介质，在真空中_________(选填“能”或“不能”)传播，传播速度约是_________m/s。
(2)波长、频率和波速的关系是：_______，其中λ表示_______，单位是_________；f表示_________，单位是_________；c表示_______，单位是_______。
不需要
能
3.0×108
c＝λf
波长
m
频率
Hz
波速
m/s

## Slide 6
电磁波的海洋
考点二
3．分类：电磁波家族按频率由小到大依次分为无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线。
4．应用：(1)用于广播、 和移动电话，频率是数百千赫至数百兆赫。
(2)微波炉：利用 加热食品的灶具。
电视
微波

## Slide 7
【例2】（2018•常州中考）印度的月球卫星“月船1号”已失联八年，地面测控中心通过计算预测“月船1号”会经过月球北端上空165km高处的A点，便在某时刻向该处发射 （电磁波/超声波）信号，2.6s后收到回波信号，从而确信“月船1号”依然在轨道运行，测控中心距离A点 km．（v电磁波=3×108m/s，v超声波=340m/s）
考查角度 电磁波的传播
电磁波
电磁波的海洋
考点二
3.9×105

## Slide 8
广播、电视和移动通信
考点三
1．无线电广播信号的发射：话筒将______信号转化为______信号，然后用调制器把音频电信号加载到高频电流上，再通过天线产生_________发射到空中。无线电广播信号的接收：接收天线从空中将各种各样的电磁波接收下来，送入解调器中把音频信号取出来，音频信号经过放大后由扬声器把音频信号转换成________，我们就能听到广播电台的节目。
声
电
电磁波
声音

## Slide 9
电磁波的海洋
考点三
2．电视的发射和接收：
(1)电视用________传递声音信号和图像信号。
(2)电视工作时，声音信号的产生、传播和接收跟广播的工作过程相似；图像信号的工作过程是： 把图像变成电信号，发射机把电信号加载到频率很高的电流上，通过发射天线发射到空中。电视机的接收天线把这样的电磁波接收下来，通过电视机把图像信号取出并 ，由显示器把它还原成图像。
电磁波
摄像机
放大

## Slide 10
电磁波的海洋
考点三
3．移动电话既是无线电发射台又是无线电接收台：在你讲话时，它用电磁波把信息发射到空中，同时它又能在空中捕获_________，得到对方讲话的信息。
电磁波

## Slide 11
【例3】（2018•六盘水）我国是世界上手机用户最多的国家，手机是通过 波来传递信息的。
电磁（或无线电）
考查角度 移动电话
广播、电视和移动通信
考点三

## Slide 12
越来越宽的信息之路
考点四
1．微波通信：利用中继站进行通信，因为微波(属于电磁波)大致沿________传播，不能沿地球表面绕行，因此每隔50 km左右要建一个 ，把上一站传来的信号处理后，一站一站传下去，将信息传到远方。
2．卫星通信：利用_________作为微波通信中继站的一种通信方式。______颗同步通信卫星可以实现全球通信。
直线
通信卫星
微波中继站
3

## Slide 13
越来越宽的信息之路
考点四
3．光纤通信：利用 (属于电磁波)通过在光纤内壁上经过多次________，将信息传向远方的通信方式。
4．网络通信：把计算机联在一起，用来传递计算机信号的通信方式。世界上最大的计算机网络是 。它可以传送包括文字、数据、图像或集声音画面为一体的多媒体信息，特点是方便、快捷、信息内容丰富多样、节省开支等。
反射
激光
因特网

## Slide 14
【例4】（2018•益阳中考）北斗卫星导航系统是我国自主研制的全球卫星定位与通信系统，已经初步具备区域导航、定位和授时功能。完全建成后可在全球范围内全天候、全天时为用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具有短报文通信功能。下列关于北斗导航卫星系统说法正确的是（ ）
A．北斗卫星导航系统传送信息的速度与光速相同
B．北斗卫星导航系统的空间段采用光纤传送信息
C．北斗卫星导航系统采用超声波为汽车导航
D．北斗卫星导航系统现已全面建成
A
考查角度 卫星通信
越来越宽的信息之路
考点四

## Slide 15
再见