2018年中考物理提分训练: 杠杆与滑轮

一、选择题

1.图中使用的工具，属于费力杠杆的是（   ）

A. 食品夹                                        B. 瓶起子
C. 羊角锤                                           D. 钢丝钳

2.按如图所示，是小丽在“研究杠杆平衡条件”的实验中，使杠杆在水平位置平衡．如果在杠杆两边的钩码下面各增加一个大小相等的钩码，则杠杆（  ）

A. 仍然平衡                  B. 不平衡，左端下降                  C. 不平衡，右端下降                  D. 无法确定

3.如图所示，不计绳重和摩擦，吊篮与动滑轮总重为450N，定滑轮重力为40N，人的重力为600N，人在吊篮里拉着绳子不动时需用拉力大小是（   ）

A. 218 N                                 B. 220 N                                 C. 210 N                                 D. 236 N

4.如图所示，通过定滑轮匀速提升重物G ,向三个方向拉动的力分别为F1、F2、F3,则三个力大小关系是（     ）

A. F1最大                                B. F2最大                                C. F3最大                                D. 一样大

5.如图所示，一根粗细均匀的铁棒AB静止在水平地面上，现用力F将铁棒从水平地面拉至竖直立起。在这个过程中，力F作用在A端且始终与铁棒垂直，则用力F将(    )

A. 逐渐变小                         B. 逐渐变大                         C. 保持不变                         D. 先变小后变大

6.工厂为了搬运一个笨重的机器进车间，某工人设计了如图所示的四种方案（机器下方的小圆表示并排放置的圆型钢管的截面），其中最省力的方案是
（　　）

A.                                           B. 
C.                      D.

7.如图所示，小明用一可绕O点转动的轻质杠杆，将挂在杠杆下的重物提高，他用一个始终与杠杆垂直的力F，使杠杆由竖直位置缓慢转到水平位置，在这个过程中此杠杆(    )

A. 一直是省力的      B. 先是省力的，后是费力的      C. 一直是费力的      D. 先是费力的，后是省力的

8.如图所示，一根木棒在水平动力（拉力）F的作用下以O点为轴，由竖直位置逆时针匀速转到水平位置的过程中，若动力臂为L，动力与动力臂的乘积为M，则（   ）

A. F增大，L增大，M增大                                       B. F增大，L减小，M减小
C. F增大，L减小，M增大                                       D. F减小，L增大，M增大

9.如图，一根重木棒在水平动力F作用下以O为轴，由竖直位置逆时针匀速转动到水平位置的过过程中，若动力臂为L，动力与动力臂乘积为M，则（   ）

A. F增大   L增大    M增大                                       B. F增大   L减小    M减小
C. F增大   L减小    M增大                                       D. F减小   L增大    M增大

10.对下列现象理解错误的是（  ）

A. 用吸管吸饮料利用了大气压                                B. 旗杆顶部安装定滑轮可以省力
C. 飞机的升力不是利用空气的浮力                         D. 静止在桌面上的书受到平衡力

11.图所示的四种用具中，属于费力杠杆的是（   ）

A. 镊子                                       B. 钢丝钳  
C. 核桃夹                                      D. 起子

12.如图所示的滑轮组中，不计摩擦和滑轮及绳重，则拉力F为(   )

A. G/8                                      B. G/6                                      C. G/5                                      D. G/4

二、填空题

13.杆秤是运用不等臂杠杆的特点制作的，是测量物体________的工具．如图所示，若秤砣质量为0.75kg，OA=OB/20，该称最多能称量________kg的物体（不计秤杆、秤钩的质量），若把杆秤的秤砣磨掉一些，则秤得物体的质量比物体真实质量________（填“偏大”或“偏小”）．

14.如图所示，均匀木棒AB长为1m，重60N，水平放置在O、O′两个支点上．已知AO、O′B长度均为 0.25m．则支点O对棒的支持力为________ N；若把B端竖直向上稍微抬起，至少需要用力________ N；若把B端竖直向下压棒使A端稍微抬起至少需要用力________ N的力．

15. 如图所示是我们生活中觉的剪刀；在剪东西时，它是________杠杆（选填“省力”、“费力”、或“等臂”），刀口较薄，是为了增大________．

16.2017年4月26日上午，中国首艘国产航母001A在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式．如图为航母上简化的蒸气弹射装置，能带动舰载机在两秒钟内达到起飞速度．牵引索与蒸气活塞连接的两个滑轮为________（选填“定”或“动”）滑轮；气缸内蒸气体积膨胀对外做功，内能________（选填“增大”、“减小”或“不变”），同时推动活塞，使舰载机获得巨大的牵引力．该航母满载时的排水量为6.5×104吨，它满载时所受浮力为________．

17.如图是人抬独轮车车把时的简化示意图，此时独轮车相当于一个________（省力/费力）杠杆；若动力臂是阻力臂的3倍，物体和车总重G 为1200N，抬起车把的力F为 ________N．

18.如图所示的三个滑轮中，属于动滑轮的是________，若滑轮的自重和摩擦不计，当分别沿力F1、F2和F3方向匀速提起同一物体时，则F1、F2、F3的大小关系是________．

19.如图，轻质杠杆OA可绕O点转动，OA=0.3米，OB=0.2米．A点处挂一质量为2千克的物体G  ， B点处加一竖直向上的力F  ， 杠杆在水平位置平衡，则物体G的重力大小为________ 牛，力F大小为________ 牛．

20.如图是用均匀轻杆和滑轮组成的装置，O点在杆的 长度处，物块重80N，那么拉力的大小是________N，当滑轮始终竖直向下缓慢拉左端使杆倾斜到45°角过程中，F大小________．（选填“变大”、“不变”、“变小”）

三、作图题

21.小程要提起重800N的物体，但是他的最大拉力只有300N．于是，他找来了一些滑轮，想利用滑轮组提起这个重物．小程想站在地上向下拉绳，如图所示．请你在a，b，c三个图中选择一组滑轮组，并画出正确的绕绳方法．

22.如图甲是广州传统美食“竹升面”的制作过程，其原理图如图乙，让竹竿A端固定在绳扣中，人坐在竹竿C端上下跳动，带动竹竿挤压面团增加韧性。

⑴画出竹竿受到人的压力F1的力臂L1。
⑵竹竿受到面团的力F2沿BD直线，请画出力F2。

四、实验探究题

23.小明和小红利用如图甲所示装置，在杠杆支点的两边分别挂上钩码来探究杠杆的平衡条件．

（1）如图甲，为使杠杆在水平位置平衡，应将左端的平衡螺母向________（选填“左”或“右”）移动．

（2）实验时仍然使杠杆在水平位置平衡，这样做有什么好处？________．

（3）下表是小明实验时记录的数据，并由表中数据得出了杠杆平衡条件为F1L1=F2L2的结论，这明显是不可靠的．原因是________．

| 实验次数 | 动力F1（N） | 动力臂L1（cm） | 阻力F2（N） | 阻力臂L2（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 15 | 1.5 | 10 |

（4）小红实验时，在杠杆两端挂上钩码，杠杆的状态如图乙所示，为了使杠杆重新水平平衡，小红又调节杠杆两端的平衡螺母，正确的记录了钩码重和力臂．分析实验数据后发现与“杠杆平衡条件”不符，造成为一结果的原因是________．

24.探究杠杆的平衡条件

（1）如图所示，若杠杆在使用前左端低，右端高，要使它在水平位置平衡，应将杠杆右端的螺母向________（填“左”或“右”）调节至平衡．杠杆平衡后，在整个实验过程中，________（填“可以”或“不可以”）再旋动两侧的螺母．

（2）下列实验步骤中  A 、调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡．
B 、计算每次实验中F1L1和F2L2的大小，根据计算结果得出杠杆的平衡条件．
C 、改变钩码的个数和位置，重复实验．
D 、记下动力F1、动力臂L1、阻力F2和阻力臂L2的大小，将数据填入表格中．
E 、将钩码挂在杠杆的支上点两边，先改变动力或动力臂的大小，然后调节阻力或阻力臂的大小，使杠杆在水平位置重新平衡．
正确的顺序是________．

（3）每个钩码重1N，杠杆上每格长度是4cm．下表是某同学记录的实验数据．

| 次数 | F1/N | L1/cm | F2/N | L2/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | 2 | 12 | 3 | 8 |

分析上述数据，可得出的杠杆的平衡条件是：________．

（4）上图中，杠杆在水平位置平衡，如果这时在两侧钩码下各增加一个相同的钩码，杠杆的________端将下沉．

25.根据“研究杠杆平衡条件” 的实验要求，完成下列各题：

（1）刚开始实验时，杠杆处于左端下沉，右端上翘状态，可把右端的平衡螺母向________移动，使杠杆在________位置平衡，是为了消除杠杆________对杠杆平衡的影响，同时在实验过程中可以直接读出力臂值。

（2）开始实验前，某小组同学准备了钩码、挂钩、刻度尺、支架（铁架台）、带刻度的杠杆等，其中多余的器材是________，缺少的器材是________.

（3）某小组用的钩码每个重1N，杠杆上每格长度为5cm，做了三次试验，前两次测得的数据如下表所示，第三次实验情况如图（a）和（b）,请你把所缺的实验数据记到下表中.

| 试验次数 | 动力F1（N） | 动力臂l1（m） | 阻力F2（N） | 阻力臂l2（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.20 | 4 | 0.15 |
| 2 | 5 | 0.05 | 1 | 0.25 |
| 3 |  | 0.2 | 2 | 0.1 |

根据实验得出结论：杠杆平衡条件是________.

五、综合题

26.简单机械在我们的生活中应用广泛．请回答下列有关问题：

（1）如图甲，物体处于静止状态，若滑轮重为0.4N，则物体的重力是________N（不计摩擦和绳子的自重），当弹簧秤往上提升20cm，物体被提升了________cm．

（2）如图乙是一把剪刀，在使用过程中要达到相对省力的效果，则被剪物体应放在________点（填字母A或B）．

27.如图是我国传统计量工具杆秤的结构示意图，O点是提纽，左边是秤盘，右边的秤砣用细线悬挂于秤杆上．若秤砣质量m0=100g，底面积S=5cm2  ， 秤盘悬挂点到提纽的距离L1=10cm，秤盘中未放物体时，系秤砣的细线在距提纽L2=5cm时，秤杆在水平位置平衡，秤杆和细线的质量不计（g取10N/kg）．求：

（1）当秤砣放于水平桌面时，秤砣对桌面的压强；

（2）秤盘质量；

（3）当系秤砣的细线在距提纽L3=40cm时，秤盘中被称物体质量多大？